# An toàn lao động đối với công việc sơn - quét vôi

1./ Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc sơn , quét vôi :

- Có độ tuổi phù hợp với qui định của nhà nước.

- Được chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp .

- Được đào tạo về chuyên môn và được giao làm việc đó .

- Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chítng chỉ kèm theo.

2./ Khi làm việc phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân gồm : áo quần vải dầy , nón cứng hoặc nón vải , kính chống bụi , khẩu trang , giầy vải ngắn cổ .

Đặc biệt khi làm việc trên cao nơi dễ té ngã phải sử dụng dây đai an toàn .

3./ Chỉ được phép dùng thang tựa để tiến hành công việc ở độ cao thấp hơn 5m so với mặt nền . Độ nghíêng cuả thang so với mặt nằm ngang không nhỏ và cũng không lớn hơn 70o , đầu thang phải phải cố định với các bộ phận kết cấu ổn định của công trình hoặc phải có người giữ chân thang . Dựng thang ở lối cửa ra vào phải có người canh để không cho người khác bất thình lình xô cửa làm đổ thang . Cấm đứng lên bậc thang trên cùng làm việc . Chỉ được phép dùng thang đã được kiểm tra độ bền và bậc cao nhất cũng như bậc dưới cùng phải được giằng néo bằng dây thép để tăng độ bền .

Kết thúc công việc phải hạ ngay thang xuống .

4./ ở các vị trí không thể sử dụng thang tựa thì có thể sử dụng thang xếp nhưng phải cố định vững chắc nó .

5./ Khi ìàm việc trên cao nếu phải dùng giàn dáo cố dịnh , giàn dáo treo hay giàn dáo di động thì phải tuân theo các quy định an toàn về sử dụng giàn dáo .

6./ Tại vị trí pha chế sơn không cho phép làm bất cứ việc gì có thể gây phát sinh tia lửa , phải loại trừ khả năng nẹt lửa từ hệ thống điện và phải có biển báo Cấm lửa - Cấm hút thuốc . Khi pha chế sơn ngoài trời phải tiến hành công việc đó ở vị trí nằm cuối hướng gíó . Khi pha chế sơn trong không gian kín phải tổ chức thông gió để hút thải hơi độc. Cấm dùng bột mầu trắng sản xuất từ chì để pha sơn .

Tại vì trí tôi vôi phải có rào chắn để ngăn không cho người rơi xuống hố vôi.

7./ Khi sơn bằng vòi phun vào phải hướng vòi phun vào bộ phận cần sơn, cấm hướng vòi phun vào người khác và cần đứng về phía trên huớng gíó .

Không cho phép sơn các bộ phận đang có điện áp nếu không có mệnh lệnh đặc biệt của người phụ trách.

Vòi phun sơn sử dụng khí nén từ máy nén (hay trạm) phải tuân theo các quy định an toàn dành cho dụng cụ khí nén cầm tay .

8./ Sơn , vôi rơi vãi đều phải được lau chùi sạch sẽ . Giẻ dính sơn phải cho vào thùng rác bằng sắt có nấp đậy để chờ đem đi hủy .

9./ Kết thúc công việc phải làm vệ sinh cá nhân cẩn thận trước khi ra về ./.